Src MAC
(6 bytes)
Dst MAC
(6 bytes)
Type/Length
(2 bytes)
Data
(46-1500 bytes)
FCS
(4 bytes)
Src MAC
(6 bytes)
Dst MAC
(6 bytes)
0x81
0x00
802.1q TAG
(2 bytes)
Type/Length
(2 bytes)
Data
(42-1496 bytes)
FCS
(4 bytes)
Priority
(3 bits)
CFI
(1 bit)
VLAN ID
(12 bits)
[Mac] Canonical Format Indicator

---
Linux Network Stack
Packet Reception
Linux Sockets
IOCTL Handler
Linux Network Stack
Upper Layers Processing
Linux Multilayer Switch
Packet Processing
Switching Engine
(SW)
Forwarding Database
(FDB)
Mgmt / Configuration
Userspace Interface
(IOCTL)
Virtual Interfaces
(VIF)
VLAN Database
(VDB)
Linux Network Stack
Packet Transmission

---
INIT
(/sbin/init)
Connection Daemon
telnet (swclid)
shell
(/bin/sh)
in.telnetd
swcon
swcli
swlogin
IPC Interface
SHM Segment
(shared.o)
Kernel
Userspace
Interface
Command
Interpreter
(climain)